Regeleinheit MIM-E03EN NASA Kommunikation

Einsetzbar in Verbindung mit der modernen, mehrsprachigen Touch-Kabelfernbedienung MWR-WW10N und allen Monoblock Wärmepumpen (NASA).

Zum Anschluss und Steuerung von bauseitigem: Zusatzheizer (Brauchwasser), Zusatzheizer (Heizung), 3 Wege 
Umschaltventil, 2 Zonenventile, 2 Raumthermostate, Primär Pumpe (PWM oder AC), 2 Zonen-Regelung, 3 Wege Mischventil,

2 Heizungspumpen (AC), Smart Grid Ready, PV Ready und Kompressor Leistungsbegrenzung (0-10V).

Technische Daten Regeleinheit:

Spannungsversorgung:	230|1|50 (V|Ph|Hz)

Gewicht:	3.5 kg

Abmessungen (HxBxT):	340x290x110 mm

Inkl. Durchflusssensor:	1

Inkl. 3 Temperatursensoren für:	DHW Tank, Mischventil und Heizung

Kabel für intelligentes Netz:	1

Zubehör:	1x MTF-HEP-SK

Signalkabel mit Superseal Stecker für die Übertragung von PWM-Signalen

für die MTF-HEP-25-3 Pumpe. Länge: 2 m, 3-adrig.

Moderne mehrsprachige Touch-Kabelfernbedienung MWR-WW10N – NASA Kommunikation

Wandmontage, in flacher Bauform zur Steuerung der MIM-E03EN Regeleinheit. Mit übersichtlichem Farbdisplay,

störunanfälligen Tasten und intuitiver mehrsprachiger Bedienung.

Funktionen:

- Ein | Aus, beleuchtetes Display

- Betriebsartenwahl

- Echtzeituhr, 7-Tage-Wochentimer

- Einstellen der Raumtemperatur (Dezimalschritte von 0.1°C):

Kühlen 18° ~ 30°C, Heizen 16° - 30°C

- Einstellen der Wasservorlauftemperatur Dezimalschritte von 0.1°C):

Kühlen 5° ~ 25°C, Heizen 25° ~ 70°C

- Einstellen der Wasservorlauftemperaturen gemäß Heizkurve

- 2 Zonen Regelung

- Raumtemperatursensor

- Erfassung und Visualisierung der Durchflussgeschwindigkeit

- Farbton RAL 9010 uvm.

_________________________________________________

Liefernachweis: MTF GmbH ° Schüttorf ° mtf@mtf-online.net